#### МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ

#### РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

##### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

##### «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Внесение изменений в генеральный план

сельского поселения  Благоварский сельсовет

муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан

4406 - ОПЗ

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

г.Уфа -  2022 год

#### МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ

#### РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

##### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

##### «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Внесение изменений в генеральный план

сельского поселения Благоварский  сельсовет

муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан

4406 - ОПЗ

Том  2

Материалы по обоснованию генерального плана

Директор                                                                        Шакирянов Р.Р.

Главный архитектор проекта                                   Валиуллина Д.Н.

г.Уфа - 2022 год

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 2 | 4406 - СП | Состав проекта: |  |
|  | 4406 - Том I | Общая пояснительная записка |  |
|  |  | Мероприятия по территориальному планированию |  |
|  | 4406 - Том 2 | Общая пояснительная записка |  |
|  |  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
|  | 4406 - Том 3 | Графическая документация |  |
|  | 4406 - ЭВ | Электронная версия проекта |  |
|  |  | Графические материалы (файлы форматов ГИС «ИнГЕО», DXF, BMP) |  |
|  |  | Текстовая часть (в формате DOC,XML) |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4406-ОПЗ Том 2 | Общая пояснительная записка |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 4406 - СТ | Содержание тома | стр. |
| 4406 - СП | Состав проекта | стр. |
| 4406 -АК | Авторский коллектив | стр. |
| 4406 - ОПЗ | Введение. Этапы работы над генеральным планом сельского поселения Благоварский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ. Реализация и финансовое обеспечение проектных решений. | стр. |
|  | I. Анализ состояния территории сельского поселения Благоварский сельсовет, проблем и направлений ее комплексного развития | стр. |
|  | 1.Природные и климатические особенности территории | стр. |
|  | 1.1. Климат | стр. |
|  | 1.2. Рельеф. | стр. |
|  | 2. Инженерно-геологические условия. | стр. |
|  | 3. Гидрография | стр. |
|  | 4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика | стр. |
|  | II. Комплексная оценка территории | стр. |
|  | 1.Оценка экологического состояния территории | стр. |
|  | 2. Планировочные ограничения градостроительного развития территории | стр. |
|  | 3. Объекты культурного наследия | стр. |
|  | III. Современное состояние территории | стр. |
|  | 1.Градостроительный потенциал территории | стр. |
|  | IV. Социально-экономическое развитие территории | стр. |
|  | 1.Демографическая структура населения | стр. |
|  | 2. Трудовые ресурсы и занятость населения | стр. |
|  | 3. Рекреационно-оздоровительный потенциал | стр. |
|  | V. Функционально-планировочная организация поселения, размещение жилищно-гражданского строительства | стр. |
|  | 1.Основные положения организации пространственной среды | стр. |
|  | 2.Учет доступности для маломобильных групп населения | стр. |
|  | 3.Функционально-планировочная организация сельского поселения | стр. |
|  | 4.Архитектурно-планировочная организация | стр. |
|  | 5.Жилая застройка | стр. |
|  | 6.Система культурно-бытового обслуживания | стр. |
|  | VI. Транспортная инфраструктура | стр. |
|  | 1. Организация транспортного обслуживания населения | стр. |
|  | VII. Инженерная инфраструктура | стр. |
|  | 1. Водоснабжение | стр. |
|  | 2. Канализация | стр. |
|  | 3. Газоснабжение | стр. |
|  | 4. Теплоснабжение | стр. |
|  | 5. Электроснабжение | стр. |
|  | 6. Связь | стр. |
|  | VIII. Санитарная очистка территории | стр. |
|  | IX. Инженерная подготовка территории | стр. |
|  | X. Организация кладбищ | стр. |
|  | XI. Озеленение территории | стр. |
|  | Исходные данные для проектирования | стр. |

Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                            Валиуллина  Д.Н.

Начальник отдела                                                               Валиуллина  Д.Н.

Зам. нач. отдела                                                                  Максютова И.Р.

Глав. специалист                                                                Салихов И.Р.

Архитекторы                                                                       Халимов Т.И.

Мулламухаметов Э.Р.

Муратова А.М.

Кадастровый инженер                                                     Родосская Н.И.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Валиуллина  Д.Н.

Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям

и лицам без согласия ГБУ – «Республиканский градостроительный центр».

ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Благоварский   сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором, заключенным между ГБУ  «Республиканский градостроительный центр» и Администрацией муниципального района Благоварский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Благоварского района;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Благоварский   сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благоварского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благоварского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

Проект рассчитан на реализацию в один этап:

-  расчетный срок до 2042 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Благоварский   сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Благоварский   сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВАРСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория   сельского    поселения    Благоварский     сельсовет   расположена преимущественно в южной части административного района. Территория граничит с землями сельских поселений Языковский, Ямакаевский, Первомайский, Мирновский, Благоварский,  Балышлинский, Удрякбашевский сельсоветы муниципального района Благоварский район.

1.1.Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 400 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 350 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 161;

≤ 8° С – 212;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 105 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 7/13 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 37/26 | 30/28 | 7/8 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,2;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,8 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +400 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 67 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 327 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Чишмы | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 74.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 18, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Языково относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 212 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143 см, раз в 50 лет – 196 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2. Рельеф

Территория района проектирования находится в пределах левобережной Прибельской увалисто-волнистой равнины, являющейся частью восточной окраины Восточно-Европейской (Русской) равнины. Наиболее распространены выщелоченные черноземы. Территория всего Благоварского района относится к северо-восточной окраине Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория Благоварского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В геологическом строении района принимают участие породы артинского, кунгурского и сакмарского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения.

Основная часть территории района сложена породами артинского яруса, который представлен:

1. Свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчанники, переслаивающиеся песчаники, глинистые сланцы, линзы конгломератов, фузулиновые песчаники в нижней и верхней части свиты) мощностью 120 - 140 м.

2. Терригенно-карбонатными отложениями саранского горизонта со свитами исмагиловских и буранчинских известняков, каранавских и сибановских песчаников и устьикинских мергелей (светло и темносерые извястники, тонко и крупнозернистые песчаники, глинистые сланцы и тонкоплитчатые мергели). Мощность 200 – 220 м.

К третичным отложениям условно относятся встречные по склонам возвышенностей, кварцевые гальки и песчаники. Встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов, мощностью 3 – 10 м.

Четвертичные отложения (древняя свита западного склона Южного Урала) залегают на размытой поверхности верхнее пермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольны однообразны, представлены аллювиальными и элювиально-деловиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчленненых песков, галечников.

Отложения каменноугольные – представлены конгломератами, песчаниками аргиллитами, мергелями, известняками.

Водоностность

Благоварский район находится в Айском увалисто-холмистом гидрогеологическом районе - районе возможного использования артинских, аллювиальных и поверхностных вод по схеме Н.Н. Фонарева.

В гидрогеологии Артинского района основное значение принадлежит трещинным водам, которые сосредоточены в определенных зонах, продольных и поперечных по отношению к Уралу.

Положение долин совпадает с определенными трещинными зонами. В результате гидрогеологической съемки Артинского района выявлены наиболее обильные зоны подземных вод (три зоны): Белокатай - Вакиарская, Черноключевская и Большеустьикинская. Остальная часть менее водообильная. Это и требует более тщательного изыскания для водоснабжения сельских населенных пунктов.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так центральная часть Благоварского района, приуроченная к Приайской пологохолмистой увалистой равнине, в целом благоприятна для градостроительного освоения. Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория сельского поселения Благоварский   сельсовет не представляет сейсмической опасности.

Полезные ископаемые

В сельском поселении месторождения полезных ископаемых представлены действующими карьерами по добыче песка, гравия и щебня, расположенные:

- к югу от с. Новоалександровка;

- к югу от д. Кирилло-Кармасан;

- к северу и востоку от д. Ильинка.

3.ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Благоварский   сельсовет представлена рекой Кармасан и ее притоком р.Кармала, проходящей по центральной части сельсовета.

Река Кармасан начинается из родника в Благоварском районе Башкортостана, впадает в Белую в 387 км от устья. Ее длина 128 км, средний клон 1,2 %. Площадь водосбора 1780 км2, густота речной сети небольшая (0,3 км/км2). Средняя высота водосбора 161 м. Основными притоками являются: река Баткак, Табудлдак, Каряка, Сикиязка, Мишида. Водосбор характеризуется волнистым рельефом. Долина реки преимущественно прямая, местами трапециидальная. Пойма преимущественно двусторонняя, низкая, ровная и умеренно пересеченная, шириной до 0,8 км. Русло реки извилистое, слабо разветвленное. Глубины изменяются в пределах от 0,2-0,3 м до 3,5 м, скорость течения – 0,3-1 м/с. Ширина реки от верховьев к низовьям изменяется в пределах 1-12 м на перекатах и 2-35 на плесах.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Благоварский    сельсовет (протяженностью более 10 км)

Табл.№ 6

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кармасан | Белая, в 387 км от устья | 12,8 | 128 |
| 2 | Кармала | Кармасан, в 114 км от устья | 13,0 | 13,0 |

Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-коммунальных нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

По характеру водного баланса и гидрологического режима поверхностных и подземных вод Благоварский район относится к области Башкирского Предуралья, Средне-Айскому гидрологическому району и характеризуется следующими показателями:

Осадки                             - 540-600 мм

Сток - общий                  - 130-135 мм

поверхностный   - 75-80 мм

подземный          - 50-60 мм

Испарение                       - 410-468 мм

Коэф. Стока                    - 0,22-0,25

Для подземного стока    - 40-42%.

В соответствии с данными администрации района населенные пункты сельского поселения  не попадают в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от реки Кармасан.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Растительность

В пределах сельского поселения простирается лесостепная зона с южной лесостепной поддонной растительностью и степная зона с северной ковыльной разнотравной степной поддонной растительностью. Произрастают дуб, липа, клен, вяз, ясень, береза, осина. Преобладают дубовые. На поймах рек растут ольховые и осокоревые леса.

Из естественной растительности наиболее распространены различные виды злаковых. В прошлом широкое распространение имели степи с богатым лугово-степным разнотравьем, под которыми формировались потенциально-богатые черноземы. В настоящее время они распаханы или используются под выгон скота и сенокосы.

Почвы

Благоварский район располагает довольно крупным земельным фондом, общая площадь землепользования около 168,8 тыс.га, доля земли сельскохозяйственного назначения около 145,6 тыс.га, исключительно высокоплодородными черноземными почвами высоким содержанием гумуса (10-15 %) и более благоприятными климатическими условиями.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Благоварский   сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Кармасан, Кармала и их притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Благоварский   сельсовет следующие:

Водоохранные зоны водных объектов:

Табл. № 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кармасан | 128 | 200 | 40 | 20 |
| 2 | р. Кармала | 13 | 100 | 40 | 5 |
| 3 | Речки и ручьи | Менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2022 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 416-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зона затопления, подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Согласно данным Администрации сельского поселения, в СП Благоварский сельсовет территории подверженные паводку 1% обеспеченности отсутствуют.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Благоварский   сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производственная структура | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Благовар | АЗС | 100 |
| 2 | с. Благовар | АГЗС | 100 |
| 3 | с. Благовар | Кладбище | 100 |
| 4 | с. Благовар | ГРП | 15 |
| 5. | с. Благовар | ШРП | 10 |
| 6 | с. Благовар | Трансформат. подстанция | 10 |
| 7 | с. Благовар | Производство по переработке пластмассы | 100 |
| 8 | с. Благовар | ООО «Агросервис» | 50 |
| 9 | с. Благовар | БДС АГРО | 50 |
| 10 | с. Благовар | Элеватор | 100 |
| 11 | с. Благовар | Свеклопункт | 50 |
| 12 | с. Благовар | ООО «БМК» | 50 |
| 13 | с. Благовар | Склад с/х химии | 50 |
| 14 | с. Благовар | Склад ГСМ ОАО «Башкиргражданпроект» | 100 |
| 15 | с. Благовар | Сборка мебели с лакировкой и окраской | 100 |
| 16 | с. Благовар | База ЖЭУ | 100 |
| 17 | с. Благовар | Пункт приема вторсырья | 100 |
| 18 | с. Благовар | Станция техобслуживания | 100 |
| 19 | с. Благовар | Цех по производству биокормов | 100 |
| 20 | с. Благовар | Цех по производству биодобавки - биотрин | 100 |
| 21 | с. Благовар | Склады непродоволь-ственных товаров | 50 |
| 22 | с. Новоалександровка | Гаражи КФХ «Нургалиев И.» АЗС на 1 колонку | 50 |
| 23 | с. Новоалександровка | КФХ «Нургалиев И.» (крс до 50 голов) | 50 |
| 24 | с. Новоалександровка | Кладбище | 100 |
| 25 | с. Самарино | Гаражи КФХ «Башкирская житница» | 50 |
| 26 | с. Самарино | КФХ «Башкирская житница» крс до 50 голов | 50 |
| 27 | с. Самарино | Кладбище | 100 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-100 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 100 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории сельского поселения объекты культурного наследия представлены памятником археологии.

Список недвижимых объектов культурного наследия на территории

сельского  поселения Благоварский  сельсовет.

табл. № 10

| № | Наименование памятника | Датировка | Современное использование | Вид памятника | Принятие на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Удрякбашевская IV стоянка | ЭБ | ПАБ №34 | Памятник археологии | В |

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория   сельского    поселения    Благоварский     сельсовет   расположена преимущественно в южной части административного района. Территория граничит с землями сельских поселений Языковский, Ямакаевский, Первомайский, Мирновский, Благоварский,  Балышлинский, Удрякбашевский сельсоветы муниципального района Благоварский район.

Планировочный каркас территории сельского поселения Благоварский   сельсовет создают автодорога межмуниципального значения Языково-Благовар. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Благоварский   сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

В административных границах сельского поселения Благоварский   сельсовет расположены 4 населенных пункта, из которых с. Благовар является  крупным, с. Самарино, с. Новоалександровка  и д. Кирилло-Кармасан, с. Голышево, д.Ильинка  –малыми.

Село Благовар – административный центр сельского поселения Благоварский   сельсовет с населением 2080 человек, расположено в южной части  территории сельского поселения в 11 км от районного центра с. Языково, ближайшая ж/д станция находится в с.Благовар.

Село имеет линейную структуру разделённую на северо-западную часть и на юго-восточную. Разделяющей осью этой структуры является железная дорога, которая проходит по территории села с севера-востока на юго-запад.

В силу исторических и природно-географических особенностей функциональные зоны имеют дробный, разобщенный характер. Общественная зона расположена ближе к восточной части села, что создает определенный дискомфорт для жителей, проживающих в отдалённых частях населённого пункта. По основным улицам проходит дорога межмуниципального значения.

Территория села ограничена с южной, юго-западной стороны лесным массивом, с северо-востока –  санитарно-защитной зоной от производственных объектов, с юго-запада и запада– водоохраной зоной от реки и пруда.

Село Самарино расположено в 5 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Благовар. Население – 185 человек.

С востока село огибает автодорога межмуниципального значения Благовар-Языково.

С запада и юго-востока село ограничено санитарно-защитной зоной от производственных объектов, с юго-запада - водоохраной зоной от пруда.

Село Новоалександровка расположено в 12 км к северо-западу от центра сельского поселения с. Благовар. Население – 271 человек.

С востока к деревне подходит дорога местного значения, соединяющая деревню с центром сельского поселения.

С юго-запада и запада село ограничено санитарно-защитной зоной от производственных объектов.

Деревни Кирилло-Кармасан, Голышево, Ильинка. Население –отсутствует.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Благоварский   сельсовет по состоянию на 2022 г. составляет 2536 человек.

Динамика населения сельского поселения Благоварский   сельсовет

Табл. № 11

| № | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2022г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Благовар | 2089 | 2080 | -9/-3,2 | 732 |
| 2 | с.Новоалександровка | 270 | 271 | +1/+0,37 | 99 |
| 3 | с.Самарино | 184 | 185 | +1/+0,5 | 78 |
| 4 | д.Кирилло-Кармасан | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | с.Голышево | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | д.Ильинка | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Итого | 2543 | 2536 | +7/+0,3 | 909 |

Общее количество семей  в сельсовете – 909, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,8 человека. За период 2002-2022гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 7 человек.

Возрастная структура населения сельского поселения

Благоварский   сельсовет

Табл. № 12

| наименование населенного пункта Возрастные группы (чел.) | с.Благовар | с.Новоалександровка | с.Самарино |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы (чел.) |  |  |  |
| До 7 лет | 132 | 19 | 11 |
| От 7 до 16 лет | 279 | 35 | 15 |
| Старше 55 лет женщин | 338 | 35 | 23 |
| Старше 60 лет мужчин | 167 | 15 | 17 |
| 16-55 лет женщин | 543 | 85 | 51 |
| 16-60 лет мужчин | 621 | 82 | 68 |
| Всего населения в н.п. | 2080 | 271 | 185 |

Табл. № 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Благовар | 2080 | 1164 | 411 | 505 |
| 2 | с.Новоалександровка | 271 | 167 | 54 | 50 |
| 3 | с.Самарино | 185 | 119 | 26 | 40 |
| 4 | д.Кирилло-Кармасан | 0 | - | - | - |
| 5 | с.Голышево | 0 | - | - | - |
| 6 | д.Ильинка | 0 | - | - | - |
|  | Итого | 2536 | 1450 | 491 | 595 |

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Благоварский   сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. № 14

| Категория населения | Современное состояние (2022г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2536 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1450 | 57,2 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 179 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1629 | 64,2 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

- РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сельское поселение Благоварский   сельсовет, расположено к юго-западу от г.Уфы. Территория сельского поселения не отличается большой долей земель водного и лесного фонда, основная направленность деятельности сельского поселения – сельское хозяйство, предприятия отдыха и туризма отсутствуют.

На территории сельского поселения имеется множество прудов. Существующий ландшафт и благоприятное расположение в межселенной территории представляет большой интерес для любителей рыбалки не только для жителей сельского поселения но и соседних муниципальных образований. Исходя из этого, проектом предлагается благоустройство данной территории в целях дальнейшего развития, прибрежной зоны реки Кармасан, под специализированную зону отдыха и рыбалки.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Благоварский   сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Благоварский   сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Благоварский   сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

- ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Благоварский   сельсовет

по категориям земель

табл. № 15

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Благоварский сельсовет в административных границах | га | 14051,7 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 2596,6 |
| 2 | Земель особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,2 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 35,8 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 10495,8 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 231,6 |
| 6 | Земель населенных пунктов | га | 684,7 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Табл. №16

| № п/п | Населенные пункты | Площадь сущ., га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Благовар | 437,46 |
| 2 | с. Самарино | 80,1 |
| 3 | с.Новоалександровка | 70,46 |
| 4 | д. Кирилло-Кармасан | 11,8 |
| 5 | с. Голышево | 51,68 |
| 6 | д. Ильинка | 33,24 |
|  | ИТОГО: | 684,74 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Благоварский   сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2536 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2022г.

# Табл. №17

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, шт. / м2 | Деревянных жилых домов, шт. / м2 | Кол-во домов, шт. /Общая площадь , м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Благовар | 113/10753 | 391/28513 | 504/39296 |
| 2 | с.Новоалександровка | 19/1387 | 46/3358 | 65/4745 |
| 3 | с.Самарино | 8/584/ | 35/2555 | 43/3139 |
| 4 | д.Кирилло-Кармасан | - | 4/292 | 4/292 |
| 5 | с.Голышево | - | - | - |
| 6 | д.Ильинка | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 140/12724 | 476/34748 | 616/47472 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2022 год составляет 18,7 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 18,7 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6.СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Благоварский   сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с. Благовар:

- МОБУ СОШ с. Благовар на 504 учащихся;

- МДОУ детский сад №1 на 112 мест;

- МДОУ детский сад №2  на 112 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт на 49 пос./см.;

- спортзал на 278 м2 общей площади, спортивные площадки при школе 1,0га;

- сельский дом культуры на 140 мест, в том числе библиотека на 15,8/16 тыс. ед. хран./чит.место;

- отделение связи ОСП «Буздякский почтамт филиал ФГУП «Почта России»

- ГБУ Республиканский реабилитационный центр филиал в Благоварском районе;

- здание администрации сельского поселения Благоварский сельсовет;

- магазин ТПС «Людмила» (ИП Слепушкина  Л.Е.) общей торговой площадью 18,0 м2;

- магазин ТПС «Гузель» (ИП Губайдуллин И.Т.) общей торговой площадью 15,0 м2;

- магазин ТПС «Теремок» (ИП Еникеев В.Б.) общей торговой площадью 24,0 м2;

- магазин ТПС «Заходи» (ИП Кислицын А.Г.) общей торговой площадью 12,0 м2;

- магазин ТПС «Мандарин» общей торговой площадью 7,0 м2;

- магазин «Стройхозтовары» общей торговой площадью 48,0 м2;

- магазин ТПС «Солнышко» (ИП Саегалиев И.И.) общей торговой площадью 21,0 м2;

- магазин ПО «Благовар» общей торговой площадью 50,0 м2.

с. Самарино:

- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещ. в смену;

- магазин ПО «Благовар» общей торговой площадью 18,0 м2.

с. Новоалександровка:

- сельский дом культуры на 70 посадочных мест.

д. Кирилло-Кармасан:

- объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Языково размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В остальных населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан, рекомендуемыми СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 2536 чел. (Согласно Р НГП РБ)

табл. № 18

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2536 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 89 | 224 | 252 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 254 | 504 | 198 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 203 | 278 | 137 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 583 | 210 | 36 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 127 | Нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 12,7/10 | 15,8/16 | 124 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 761 | 201 | 26 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 58 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 10 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п./14 | 1 | 36 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Отделение банка | опер. м. | 1 опер. м. на 1-2 тыс. чел. | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,6 |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,77 | 1,0 | 56 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Благоварский   сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения Благоварский   сельсовет создают автодорога муниципального значения Благовар-Языково с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты сельсовета с районным центром.

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в районе осуществляет филиал ОАО «Башкиравтодор»- с. Языково.

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Благоварский   сельсовет

табл. № 19

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Благовар | 13,5 | 8,7 |
| с. Самарино | 3,0 | 1,8 |
| с. Новоалександровка | 3,5 | 2,1 |
| д. Кирилло-Кармасан | - | - |
| с. Голышево | - | - |
| д. Ильинка | - | - |
| ВСЕГО | 20,0 | 12,6 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Благоварский   сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах – автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Благоварский   сельсовет на  начало 2022 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

135 – легковых автомобилей;

15– грузовых автомобиля;

6 – мотоциклов;

4 -   автобус;

24 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 75маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Благоварского района сосредоточены, в административном центре сельского поселения с. Благовар и районном центре – с. Языково и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Размещение и характеристика работы АЗС

табл. № 20

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с. Языково | Бензин |  |
| 2 | АЗС | с. Благовар | Бензин |  |

Станции технического обслуживания размещаются в с. Благовар и с. Языково.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция  расположена в с. Благовар.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Благоварский   сельсовет, являются жилая, общественная застройка и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Благоварский   сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Водоснабжение с.Благовар осуществляется из скажины №1, расположенной по адресу с. Благовар, ул. Новоселовская, 16,  введенной в эксплуатацию в 1982 году. Глубина скважины 80 м, протяженность сетей 4,8 км. Количество водозаборных колонок 4 шт.

В планах администрации сельского поселения строительство водонапорной башни на 200 куб.м. на 2023-2024г.г.

Системами водоснабжения обеспечен один населенный пункт сельского поселения с. Благовар.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Благоварский   сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Подключены к газовым сетям все населенные пункты сельского поселения. Эксплуатирующая организация - Благоварский филиал ОАО «ГазСервис».

Газоснабжение населенного пункта  с.Благовар осуществляется от газопровода высокого давления  0,6 МПа,  диаметром 219мм.

Газоснабжение населенного пункта с.Новоалександровка осуществляется от газопровода высокого давления  0,6МПа, диаметром 102мм.

Газоснабжение населенного пункта с.Самарино осуществляется от газопровода высокого давления  0,6МПа   диаметром 102мм.

Подземный/наземный газопровод низкого давления протяженностью 30,96 км проходит по улицам Мира, Октябрьская, Садовая, Элеваторная, Первомайская, Матросова, Трансформаторная, Новоселоваская, Молодёжная, Коммунистическая, Совхозная, Подгорная, Парковая, Советская, Социалистическая, Победы,Заречная населенного пункта с.Благовар.

Подземный/наземный газопровод низкого давления протяженностью 3680 км проходит по улицам Центральная, Школьная  населенного пункта с.Новоалександровка.

Подземный/наземный газопровод низкого давления протяженностью 3649 км проходит по улицам Центральная, Заречная населенного пункта с.Самарино.

Подземный/наземный газопровод низкого давления протяженностью 0,435 км проходит по улицам Кириллокармасанская  населенного пункта д.Кирилло-Кармасан.

Газораспределительные пункты в сельском поселении

Табл.№21

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворнаяспособность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние состояние ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП №23 с.Новоалександровака |  | 0,6кг/см2 | 200даПА | 900м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №122,с.Самарино |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 600м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №123 с.Самарино |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 600м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №124 д.Кирилло-Кармасан |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 600м3/ч | Удовлетворительное |
| ГРП №24 Благовар |  | 0,6кг/см2 | 300 даПА | 1500м3/ч | Удовлетворительное |
| ГРП №25 с.Благовар |  | 0,6кг/см2 | 300 даПА | 1500м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №125, Благовар |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 600м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №126, с.Благовар |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 900м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №127, с.Благовар |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 600м3/ч | Удовлетворительное |
| ШРП №165,с.Благовар |  | 0,6кг/см2 | 200 даПА | 900м3/ч | Удовлетворительное |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

4.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Благоварский   сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение с. Благовар Благоварского района Республики Башкортостан осуществляется котельными различной мощности, работающими на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия

Теплоснабжение жилых индивидуальных и многоквартирных домов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных ОАГВ.

Табл.№22

| № или наименова- ние котельной, адрес | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год начала эксплуат. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| с. Благовар МОБУ СОШ с.Благовар ул.Совхозная,4 | с,Благовар ул.Сов хозная, 4 | RS-A ТУ4931-011-88137190-2009 | 4 |  | 1998 | удовлетворительное |
| Детский сад № 2 с.Благовар ул. Совхозная,13 | с.Благовар ул. Совхозная,13 | ИК-01 №1256 | 2 |  | 2005 | удовлетвори-тельное |
| Филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Благоварском районе ГБУ РРЦ; Детский сад № 1 с.Благовар ул.Садовая, 35 | с.Благовар ул.Садовая, 35 | RS-А 100 ТУ 4931-011=88137190-200 | 2 | 0,096 | 2016 | удовлетворительное |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Издательство «Белая река». (Газовые инфрокрасные блок-горелки) | с.Благовар ул.Садовая, | FRC5 № 0510034902 | 1 | 5,54 | 2015 | удовлетворительное |
| Сельский клуб с.Благовар Благоварская сельская модельная библиотека | с.Благовар ул.Совхозная, 1 | ИШМА-50 № 2545 | 1 |  | 2007 | удовлетворительное |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенного пункта  Благовар  сельского поселения  осуществляется от электроподстанции ПС 110 кВ Прожектор (110/10 кВ ), расположенной  в окрестностях   н/п Благовар  общей мощностью 10  МВА, по воздушным  линиям  10 кВ ф. 313-04, 313-07. На территории с.Благовар расположено 6 ТП суммарной мощностью 833 кВА.

Электроснабжение населенного пункта  Новоалександровка   сельского поселения  осуществляется от электроподстанции ПС 110 кВ Языково (110/35/6 кВ ), расположенной  в окрестностях   н/п Первомайский  общей мощностью 41 МВА, по воздушной  линии  6  кВ ф. 45-18. На территории с.Новоалександровка  расположено 4 ТП суммарной мощностью 563 кВА.

Электроснабжение населенного пункта  Кирилло-Кармасан   сельского поселения  осуществляется от электроподстанции ПС 110 кВ Птицефабрика (110/10 кВ ), расположенной  в окрестностях   н/п Языково  общей мощностью 13,8 МВА, по воздушной  линии  10  кВ ф. 33-02. На территории д.Кирилло-Кармасан    расположено 1 ТП суммарной мощностью 40кВА.

Электроснабжение населенного пункта  Самарино   сельского поселения  осуществляется от электроподстанции ПС 110 кВ Птицефабрика (110/10 кВ ), расположенной  в окрестностях   н/п Языково  общей мощностью 13,8 МВА, по воздушной  линии  10  кВ ф. 33-02. На территории населенного пункта с.Самарино    расположено 4 ТП суммарной мощностью 326 кВА.

Техническое состояние всех трансформаторных пунктов - удовлетворительное.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Благоварский РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

6. СВЯЗЬ.

Проводная телефонизация населенных пунктов сельского поселения  осуществ-ляется от ЭАТС ОАО «Башинформсвязь», находящейся в  с.Языково Благоварского района Республики Башкортостан. Тип телефонной станции –цифровой.

с.Благовар:

Монтированная емкость АТС  -  номеров;

Количество номеров   250 номеров;

Количество абонентов   200   ед.

с.Новоалександровка:

Количество номеров   3  номеров;

Количество абонентов   1   ед.

с.Самарино:

Количество номеров   18 номеров;

Количество абонентов   8   ед.

год ввода АТС в эксплуатацию 1992 год,  линии связи воздушные.

# На территории сельского поселения услуги мобильной сотовой связи предоставляют  федеральные операторы сотовой связи:

# -Вышка сотовой связи оператора «МегаФон»  находится  в с.Языково, ул.Пушкина,13.

# -Вышка сотовой связи оператора «Билайн» находится в с.Благовар на территории     Благоварский участок ГУП  «Племптицезавод»;

# -Вышка сотовой связи оператора «МТС»  находится  в с.Языково, ул.Пушкина,11.

# В населенных пунктах с.Благовар, с.Новоалександровка, с.Самарино   имеется Интернет (кабельное телевидение).

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Специализированного полигона ТКО на сегодняшний день на территории Благоварского района нет, мусороудаление производится на обвалованную свалку мусора с. Языково расположенного в 1,8 км к югу от с. Языково.

Конечным пунктом размещения твердых коммунальных отходов по данным республиканского кадастра отходов производства и потребления и согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2019 за №1198п, твердые коммунальные отходы, образованные в населенных пунктах Благоварского района Республики Башкортостан подлежат размещению на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном у с. Кушнаренково Кушнаренковского района Республика Башкортостан, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов за № 02-00128-З-00340-310818.

Специализированный полигон ТКО представляет собой оборудованный полигон ТКО. Хозяйствующим субъектом полигона ТКО является ООО «НОВЭТ».

В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

С 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», на территории сельского поселения организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

На сегодняшний день  в сельском поселении имеется свалка ТКО:

- несанкционированная свалка ТКО в с. Благовар (в 0,7 км к северо-востоку), площадью 0,5га, 54,590278 сш, 54,945833 вд.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Благоварский сельсовет расположен 1 скотомогильник:

- к северо-востоку от с. Благовар (0,7 км);

Скотомогильник подлежит закрытию на расчетный срок реализации генплана.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в главе 3 «Санитарная очистка территории».

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый или который может быть причинен населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов, а так же возможен полностью перенос строений вследствие подмыва.

Целесообразная борьба с речной (боковой) эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя он приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба с размывом берегов местным населением без гидрогеологического обследования специализированной организацией нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах (до 0,5 м в год) достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно и учитывать его экономическую целесообразность.

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрогеологических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки. Основные из этих методов следующие: повышение поверхности территории до незатопляемых отметок, обвалование территории.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

Оврагообразование.

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель подверженных овражной эрозией, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с недействующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Заболачивание.

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий  понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Благоварский  сельсовет расположены 5 действующих кладбищ.

В с. Благовар расположены 2 кладбища:

– в северо-восточной части населенного пункта, площадью 0,96 га,

- в южной части, площадью 0,95 га.

В с Самарино 2 действующих кладбища:

- к югу от населенного пункта, площадью 0,3 га;

- к северо-востоку от села, площадью 0,42 га.

В с.Новоалександровка 1 действующее кладбище к юго-западу от населенного пункта, площадью 0,37 га.

В д. Кирилло-Кармасан кладбище расположено в 0,6 км к югу от границ деревни в лесном массиве, площадью 0,07 га.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 3,07 га. Заполненность территорий кладбищ составляет 60%.

XI. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Благоварский   сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.